| ТзОВ « НІКО-Захід » Україна, 79019, м. Львів, вул. Липинського 50Б www.fiat-niko.lviv.ua тел. (032) 29-89-555 |  |
| --- | --- |
|  | NEW FIAT 500 L Cross |

| 04.09.2018 г. FIAT 500 L new - MODELLO / SERIE: | Універсал, 5-ти дверний |
| --- | --- |
|  | 330.16J.5 | 330.16M.5 | 330.16S.5 |
| Двигун | 1.4 FIRE 16v 95 к.с. / 6000 об/хв | 1.4 T-Jet 16v 120 к.с. / 5000 об/хв | 1.3 MultiJet II 16v 85 к.с. / 3500 об/хв |
|  | Бензиновий, 1368 см3, з розподіленим електронним фазованим вприском | Бензиновий, 1368 см3, з розподіленим електронним фазованим вприском, турбокомпресор | Дизельний,1248 см³, з прямим вприском Multijet II “Common Rail”, турбокомпресор із змінною геометрією та інтеркулером |
| Максимальний крутний момент | 127 Nm / 4500 об/хв | 215 Nm / 2500 об/хв | 200 Nm / 1500 об/хв |
| Трансмісія | MКПП / 6 | АКПП / 5 |
| Привід | передній |
| Габаритні розміри мм (довжина / ширина / висота) | 4276 / 1800 / 1679 |
| Маса автомобіля в спорядженому стані | 1245 кг | 1320 кг | 1295 кг |
| Колісна база | 2612 |
| Об’єм багажника / об’єм при складених сидіннях | 455 л / 1480 л |
| Максимальна швидкість (км/год) | 165 | 183 | 165 |
| Час розгону до 100 км/год | 13,2 с | 11,3 с | 15,1 с |
| Відповідність екологічним вимогам | EURO 6 | EURO 5+ |
| Розхід палива л/100км (місто/траса/змішаний)* | 8,2 / 5,0 / 6,2 | 8,8 / 5,4 / 6,7 | 4,7 / 3,9 / 4,2 |
| Об’єм паливного баку | 50 л |
| Країна виробник | Сербія |
| Версія | Cross |

| Вартість моделей 2017р. на 04.09.2018, з ПДВ* | 469 900 грн | 519 900 грн | 549 000 грн |
| --- | --- | --- | --- |
| Код опцій |  |  |  |
| Безпека |  |  |  |  |
| VDC + ASR/MSR + Hill Holder + ABS + EBD - система курсової стабілізації автомобіля, з електронним розподілом гальмівного зусилля, контролю буксування при розгоні і гальмуванні двигуном, система допомоги при старті на підйомі, антиблокувальна система гальм | 392 | S | S | S |
| Система TRACTION+ | 941 | S | S | S |
| Подушка безпеки водія | 500 | S | S | S |
| Подушка безпеки переднього пасажира | 502 | S | S | S |
| Передні бокові подушки безпеки | 505 | S | S | S |
| Подушки-шторки бічні, для захисту голови при бічному ударі | 614 | S | S | S |
| Універсальне кріплення для дитячих сидінь (гачки Isofix) |  | S | S | S |
| Паски безпеки з переднатягувачами і обмежувачами навантаження |  | S | S | S |
| Обладнання, комфорт та функціональність |  |  |  |  |
| Електричний підсилювач керма Dualdrive ™ | 112 | S | S | S |
| Кнопка режиму "City" на панелі приборів, забезпечує підвищену маневреність і мінімальне зусилля на кермі |  | S | S | S |
| Кермо, регулюється по висоті та глибині | 011 | S | S | S |
| Електросклопідйомники передні та задні з функцією Auto | 023 | S | S | S |
| Передні склоочисники з регульованим інтервалом роботи |  | S | S | S |
| Обігрів заднього скла | 029 | S | S | S |
| Задній склоочисник | 101 | S | S | S |
| Дистанційне керування з ключа відкриттям / закриттям дверей, багажника | 008 | S | S | S |
| Центральний замок + автоматичне замикання дверей при швидкості 20 км/год | 228 | S | S | S |
| Автоматичний двозонний клімат - контроль | 140 | S+ | S+ | S+ |
| Механічна 6-ст. коробка перемикання передач | 8FZ | S | S |  |
| Автоматична 5-ст. коробка передач, (роботизована) Dualogic, з пелюстками перемикання передач на кермі | 407 | -- | -- | S |
| Start&Stop - система автоматичного відключення двигуна при зупинках | 5DE | -- | -- | S |
| Функція "Розумна заправка", вбудована заправна кришка в заправну дверцята |  | S | S | S |
| Коректор кута нахилу передніх фар |  | S | S | S |
| Автоматичне ввімкнення денних ходових вогнів (LED) |  | S | S | S |
| Функція затримки вимкнення фар "Follow me home"” |  | S | S | S |
| Бортовий комп’ютер | 48F | S | S | S |
| 2-секційне заднє сидіння, складаються спинки в пропорції 60/40 |  | S | S | S |
| Роз'єм USB для задніх пасажирів | 83X | -- | -- | 1 500 грн |
| Задні сидіння з можливістю регулювання (вперед/назад + кут нахилу спинки) |  | S | S | S |
| Підголовники передніх сидінь з можливістю регулювання |  | S | S | S |
| Сидіння водія з регулюванням за висотою | 450 | S | S | S |
| Сидіння пасажира з регулювання за висотою | 454 | S | S | S |
| Пасажирське сидіння з поперековим регулюванням | 456 | S | S | S |
| Підголовники задніх сидінь 3 шт з можливістю регулювання | 511 | S | S | S |
| Сидіння водія з електрорегулюванням поперекової підтримки | 623 | S | S | S |
| Пакет Сидіння HIGH (включає в себе опції 5ZJ, 452) | 8WG | -- | -- | 19 000 грн |
| Відкидні столики та кишені на спинках передніх сидінь | 5ZJ | -- | -- | Пакет Сидіння HIGH |
| Підігрів передніх сидінь | 452 | -- | -- | Пакет Сидіння HIGH |
| Передній підлокітник з місцем для зберігання | 8N8 | -- | -- | 3 000 грн |
| Drive Mood Selector (селектор вибору режиму водіння) |  | S | S | S |
| Цифрова РК-панель приладів TFT з кольоровим дисплеєм 3,5 " |  | S | S | S |
| Пакет SMART (включає в себе опції 316, 508, 64L) | 9SB | 15 000 грн | 15 000 грн | 15 000 грн |
| Камера заднього виду | 316 | Пакет SMART | Пакет SMART | Пакет SMART |
| Задній парктронік | 508 | Пакет SMART | Пакет SMART | Пакет SMART |
| Зовнішні дзеркала заднього виду з електроприводом складування | 64L | Пакет SMART | Пакет SMART | Пакет SMART |
| Покажчик зовнішньої температури | 5BY | S | S | S |
| Датчик дощу і датчик світла | 347 | S+ | S+ | S+ |
| Самозатемнююче внутрішнє дзеркало заднього виду | 410 | -- | -- | 5 000 грн |
| Набір для курця (попільничка і прикурювач) | 989 | S+ | S+ | S+ |
| Програмований обмежувач швидкості руху, система SLD |  | S | S | S |
| Круїз контроль | 416 | S | S | S |
| Система моніторингу тиску в шинах (TPMS) | 365 | S | S | S |
| Панорамний дах з багатошарового скла із шторкою | 59E | -- | -- | 22 000 грн |
| Підігрів відводу трубки картерних газів | 887 | -- | -- | Опція |
| I-PAD тримач | 75Q | Опція | Опція | Опція |
| Інтер’єр |  |  |  |  |
| 7" кольоровий сенсорний екран з магнітолою, радіо, без CD | 7Q9 | S | S | S |
| Uconnect з технологією Bluetooth™, з роз'ємом USB та AUX |  | S | S | S |
| CARPLAY/ANDROID AUTO | 8EW | -- |  | 5 000 грн |
| Кермо з клавішами управління функціями магнітоли | 318 | S | S | -- |
| Кермо з клавішами управління функціями магнітоли та з пелюстками перемикання передач | 5BH | -- | -- | S |
| Шкіряна оббивка керма та ручки коробки перемикання передач | 4VU | -- | -- | S |
| Панель приладів із спідометром, тахометром, вказівником рівня палива, одометр загального і добового пробігу, цифровий годинник, вказівник температури охолоджуючої рідини, температури зовнішнього повітря, інформацією з бортового комп’ютера | 050 | S | S | S |
| Комбінована оббивка салону, тканина чорного кольору з вставками із еко-шкіри | 859 | S | S | S |
| Сонцезахисний козирок із дзеркалом і підсвіткою для водія та пасажира | S | S | S |
| Два місця для зберігання речей на торпеді |  | S | S | S |
| Верхній бардачок з функцією охолодження |  | S | S | S |
| Підсвітка в багажному відділенні |  | S | S | S |
| Вантажний простір має три різних рівні | 256 | S | S | S |
| Комплект килимків (передні + задні) | KOB | S+ | S+ | S+ |
| Екстер’єр |  |  |  |  |
| Передні протитуманні фари з функцією підсвітки в повороті | 097 | S | S | S |
| Додатковий світлодіодний стоп-сигнал і одна задня протитуманна фара | S | S | S |
| Бампери пофарбовані в колір кузова | 876 | S | S | S |
| Зовнішні дзеркала заднього виду з електроприводом і обігрівом | 041 | S | S | S |
| Зовнішні дзеркала заднього виду пофарбовані в колір кузова | 976 | S | S | S |
| Хромовані рамки окантовки задніх фар (матові) |  | S | S | S |
| Зовнішні дверні ручки хромовані (матові) |  | S | S | S |
| Спеціальний передній бампер |  | S | S | S |
| Спеціальні накладки на задній бампер |  | S | S | S |
| Легкосплавні колісні диски 225/45 R17 | 74B | S | S | S |
| Запасне колесо зменшених розмірів (докатка) | 803 | S+ | S+ | S+ |
| Забарвлення кузова пастельною фарбою (код фарби 268, 678, 830,111) | 14 000 грн | 14 000 грн | 14 000 грн |
| Забарвлення кузова фарбою металік (код фарби 609, 639) |  | 14 000 грн | -- | 14 000 грн |
| Забарвлення кузова двоколірною фарбою, білий дах (код фарби 827) | 9LP | -- | -- | 34 000 грн |
| Забарвлення кузова двоколірною фарбою, чорний дах (код фарби 828) | 9LS | -- | -- | 34 000 грн |
| Забарвлення кузова двоколірною фарбою, матовий чорний дах (код фарби 970, 972) | 9U1/9U3 | -- | -- | 34 000 грн |

S - стандартне обладнання, ( -- ) – неможливо, О/грн – опція.

Гарантія на автомобіль – 3 роки або 100 000 км пробігу (що настає швидше), на кузов від наскрізної корозії – 8 років (кузов з 2-х сторін оцинкований), на лакофарбове покриття кузова– 3 роки. Міжсервісний пробіг - 15000 км або 1 раз на рік.

* - Цінова пропозиція діє за наявності даних автомобілів на складі імпортера. Ці дані отримані в ідеальних умовах: без урахування манери водіння, дорожніх, погодних та інших умов, які впливають на витрату пального. Реальна витрата пального може відрізнятися від зазначеної і визначається лише експериментально. Представлена вище інформація носить виключно інформаційний характер, і ні за яких обставин не може бути витлумачена інакше. Даний прайс-лист не являється документом, який підтверджує комплектацію автомобіля. Виробник або продавець залишає за собою право зміни комплектацій та цін на автомобілі без попереднього повідомлення.

Забарвлення кузова пастельною фарбою

код фарби 268                                      код фарби 111                                        код фарби 601

код фарби 830                                     код фарби 678                                         код фарби 652

Забарвлення кузова двоколірною фарбою                    Забарвлення кузова двоколірною фарбою матовий

код фарби 828                                                                 код фарби 972                               код фарби 970

Забарвлення кузова фарбою металік                         Легкосплавні колісні диски 225/45 R17 (74В)

код фарби 609                             код фарби 639

Комбінована оббивка салону                                         Автоматичний двозонний клімат - контроль

Drive Mood Selector (селектор вибору режиму водіння)                       7" кольоровий сенсорний екран, радіо,

Вантажний простір має три різних рівні                  Панорамний дах з багатошарового скла із шторкою